КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – МАШИНСКИ МОНТАЖНИ РАДОВИ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА БР. 1.3.2/2019

Август 2019. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – Машински монтажни радови ЈН бр. 1.3.2/2019

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.3.2/2019 (број Одлуке 5779 од 16.8.2019. године) и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 1.3.2/2019 (број Решења 5780 од 16.8.2019. године) припремљена је:

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| II | Техничке карактеристике и опис радова | 4 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 9 |
| IV | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 15 |
| V/1 | Образац понуде за ПАРТИЈУ 1. Машински радови на ремонту котла MIP 2500 GF у котларници „Спортски центар“ | 23 |
| V/2 | Образац понуде за ПАРТИЈУ 2. Машински радови на монтажи бешавних челичних цеви и изолације на изради надземног топловода и мазутног вода од котларнице "Дуд" до топлотне подстанице " Млин" | 27 |
| VI/1 | Модел уговора за ПАРТИЈУ 1. Машински радови на ремонту котла MIP 2500 GF у котларници „Спортски центар“ | 31 |
| VI/2 | Модел уговора за ПАРТИЈУ 2. Машински радови на монтажи бешавних челичних цеви и изолације на изради надземног топловода и мазутног вода од котларнице "Дуд" до топлотне подстанице " Млин" | 34 |
| VII/1 | Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни за ПАРТИЈУ 1. Машински радови на ремонту котла MIP 2500 GF у котларници „Спортски центар“ | 37 |
| VII/2 | Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни за ПАРТИЈУ 2. Машински радови на монтажи бешавних челичних цеви и изолације на изради надземног топловода и мазутног вода од котларнице "Дуд" до топлотне подстанице " Млин" | 39 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 41 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 42 |
| X/1 | Референтна листа понуђача за ПАРТИЈУ 1. Машински радови на ремонту котла MIP 2500 GF у котларници „Спортски центар“ | 43 |
| X/2 | Образац потврде за референце за ПАРТИЈУ 1. Машински радови на ремонту котла MIP 2500 GF у котларници „Спортски центар“ | 44 |
| XI | Образац изјаве о стручној оспособљености за безбедан и здрав рад за ПАРТИЈУ 2. | 45 |

Укупан број страница конкурсне документације је 45.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац:................................ЈП Грејање Смедерево

Адреса:...................................... Ул. Бранка Радичевића бр. 8 11300 Смедерево

ПИБ: ..........................................100359233

Матични број: ...........................17218913

Број рачуна: ..............................160-7544-45 „Banca Intesa“

Шифра делатности: ..................3530

Регистарски број: ......................БД 32093/2005

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности                                       у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1.3.2/2019 су радови – Машински монтажни радови.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор ће бити закључен са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор.

5. Партије, назив и ознака из општег речника набавки и процењена вредност

Набавка се спроводи у 2 партије, са следећим шифрама и процењеним вредностима.

Партија 1. Машински радови на ремонту котла MIP 2500 GF у котларници "Спортски центар", 45255400 – Радови на монтажи , 400.000,00 динара без ПДВ-а.

Партија 2. Машински радови на монтажи бешавних челичних цеви и изолације на изради надземног топловода и мазутног вода од котларнице "Дуд" до топлотне подстанице " Млин", 45255400 – Радови на монтажи, 500.000,00 динара без ПДВ-а.

6. . Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а

Процењена вредност јавне набавке – 900.000,00 динара без ПДВ-а.

7.  Контакт (лице или служба)

Лица за контакт:  - Жељко Глишић , Јелена Рајковић Пауновић

e-mail адреса: zglisic@sdstambeno.rs , jpaunovic@sdstambeno.rs

Број факса:              026/4627-248

II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОПИС РАДОВА

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА ЗА ПАРТИЈУ 1. МАШИНСКИ РАДОВИ НА РЕМОНТУ КОТЛА  MIP 2500 GF У КОТЛАРНИЦИ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР"

Предмет јавне набавке је извођење машинских монтажних радова код наручиоца ЈП Грејање Смедерево и то - Машински радови на ремонту котла MIP 2500 GF у котларници "Спортски центар" и - Машински радови на монтажи бешавних челичних цеви и изолације на изради надземног топловода и мазутног вода од котларнице "Дуд" до топлотне подстанице " Млин"

У Обрасцу структуре понуђене цене дате су карактеристике радова и количина.

- Општи технички услови

Тендером су предвиђени следећи радови:

- Демонтажа материјала и опреме

- Монтажа материјала и опреме;

- Заваривачки радови;

- Потребне припреме за испитивања медодама без разарања;

- Потребна испитивања воденим притиском;

- Припремни и завршни радови

- Обезбеђивање градилишта и материјала и опреме на истом, примена прописа заштите на раду;

- Рок за извођење радова

- Рок за извођење радова је 20 (двадесет) календарских дана, од  увођења извођача у посао.

- Опис радова на ремонту котла MIP 2500 GF – котларнице Спортски центар

| р.бр. | опис | мат | рад |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтажа димњаче котла | ком | 1 |
| 2. | Демонтажа предње димне коморе | ком | 1 |
| 3. | Демонтажа задње димне коморе | ком | 1 |
| 4. | Обрезивање анкера задњег цевног зида | ком | 1 |
| 5. | Сечење задњег цевног зида ø 2000 d= 12mm, осим дела цевног зида са цевима треће промаје са брушењем и припремом за враћање | ком | 1 |
| 6. | Сечење поклопца скретне коморе прве и друге промаје ø1400 d=12mm, брушење и припрема за враћење | ком | 1 |
| 7. | Сечење омотача скретне коморе прве и друге промаје ø1400 х 450 х 12mm, вађење са брушењем и припремом за враћење | ком | 1 |
| 8. | Механичко брисање димних цеви друге промаје са предњег цевног зида ø 60,3 | ком | 74 |
| 9. | Сечење цевног зида друге промаје са димним цевима друге промаје (74 комада) и вађење ван котла са брушењем пламене цеви и припрема за монтажу. | ком | 1 |
| 10. | Израда новог цевног зида ø 1400 х 12mm од P235 GH и монтажа цевног зида са заваривањем | ком | 1 |
| 11. | Сечење димних цеви (ДАЈЕ ИНВЕСТИТОР) на меру ø60,3 х 2730 mm, убацивање у котао заваривање | ком | 74 |
| 12. | Враћење омотача скретне коморе и заваривање | ком | 1 |
| 13. | Враћање поклопца скретне коморе и заваривање | ком | 1 |
| 14. | Враћање дела задњег цевног зида на котао и заваривање | ком | 1 |
| 15. | Израда нових, постављање и заваривање анкера задњег цевног зида ø76,1 х 180mm са поклопцем | ком | 18 |
| 16. | Хладна проба котла након завршетка радова | ком | 1 |
| 17. | Враћање задње димне коморе и заваривање са враћањем димњаче котла | ком | 1 |
| 18. | Враћање предње димне коморе и заваривање | ком | 1 |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Понуђач потписује и ставља печат на овај образац као потврду да ће извршити радове према траженој спецификацији.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА  ЗА ПАРИЈУ 2. МАШИНСКИ  РАДОВИ  НА  МОНТАЖИ  БЕШАВНИХ  ЧЕЛИЧНИХ  ЦЕВИ  И  ИЗОЛАЦИЈЕ НА ИЗРАДИ НАДЗЕМНОГ ТОПЛОВОДА И  МАЗУТНОГ  ВОДА ОД КОТЛАРНИЦЕ "ДУД" ДО ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ " МЛИН"

I. Општи технички услови

Тендером су предвиђени следећи радови:

- Трасирање топловода;

- Монтажа материјала и опреме;

- Заваривачки радови;

- Израда ослонаца за надземни топловод

- Преднапрезање, укрућење и ослањање топловода;

- Антикорозиона заштита;

- Потребна испитивања воденим притиском;

- Термоизолације топловода и мазутног вода;

- Обезбеђивање градилишта и материјала и опреме на истом, примена прописа заштите на раду и Закона о безбедности у саобраћају;

- Припремни и завршни радови

II. Опис предмета набавке:

- Уградња бешавних челичних цеви Č.1212 JUS C.B.221

DN 100 (ø 114,3  х  3,6)

............................................................................................................................................... 120 m'

DN 50 (ø 60,3  х  3,6)

................................................................................................................................................ 60 m'

- Уградња хидроиспитаних челичних лукова Č.1212 JUS C.B.221 α = 90º R=1,5D

DN 100 (ø 114,3  х  3,6)

............................................................................................................................................... 18 ком.

DN 50 (ø 60,3  х  3,6)

............................................................................................................................................... 10 ком.

- Израда прикључака топловода заваривањем

(прикључци се изводе у котларници „Дуд“ – 2 прикључка и у постојећем каналу, односно спој новог топловода са постојећим – 2 прикључка)

.................................................................................................................................... 4 прикључка

НАПОМЕНА:

Приликом израде прикључака за мазутни вод, користити алат који не варничи за пресецање (машинска тестера) и применити све мере противпожарне заштите, заштите животне средине и заштите на раду.

- Уградња вруће ваљаног U профила SRPS C.B3. 141 Č.0361  U80

U профил користи се за израду ослонаца за надземни топловод и мазутни вод

............................................................................................................................................... 10 ком.

- Потрошни материјал за цевовод (електроде, камен за сечење, брушење), узима се од ставке 1 – 3 процентуално (%)

................................................................................................................................................... 30%

- Испитивање на пропусност и притисак сва три цевовода:

(хладна проба, радни притисак 6 bara) ......................................................................... паушално

- Основна антикорозиона заштита, премазивање два пута минијумом цеви и ослонаца

.......................................................................................................................................... паушално

- Уградња AL – фолије (ваздушно пропусно – термоизолациона)

m2 ............................................................................................................................................ 60 m2

- Уградња минералне вуне дебљине 100 mm

m2 .......................................................................................................................................... 120 m2

- Уградња алуминијумског плашта дебљине d=0,8mm, за заштиту изолације цевовода. Ценом обухватити сав потрошни материјал, потребан за квалитетну уградњу.

m2 ............................................................................................................................................ 80 m2

НАПОМЕНА:

Приликом израде изолације, челичне цеви прво обмотати AL – фолијом, а затим изолацијом минералном вуном. Минерална вуна мора се добро набити у слојевима и везати жицом, а након тога обавити AL – плаштом. AL – плашт правити са преклопом, преклоп поставити са доње стране, тако да не постоји могућност продора влаге.

- Припремно – завршни радови:

- центрирање

- трасирање топловода

- испитивање топловода

- израда записника о испитивању на чврстоћу и непропустивост

.......................................................................................................................................... паушално

III. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА

Понуђач је обавезан да обучи запослене за безбедан и здрав рад у складу са Актом о процени ризика на радном месту и радној околини и да о томе достави доказе у писаној форми.

Понуђач је обавезан да предузме мере техничке заштите и друге мере за сигурност радова, радника и пролазника, суседних објеката, околине и имовине трећих лица и непосредно је одговоран и дужан је надокнадити све штете које извршењем уговорених радова причини трећим лицима.

Понуђач је дужан да предузме све мере заштите животне средине, противпожарне заштите и заштите на раду.

IV. ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођач је дужан да уредно и по прописима води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима у два примерка, по један примерак за уговорене стране. Грађевински дневник и књига морају бити редовно потписивани од надзорног органа и руководиоца радова од чега грађевински дневник сваког дана у току извођења радова, а грађевинска књига одмах након извршеног обрачуна и уношења изведених количина по свакој позицији рада.

V. РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

- Седам календарских дана од увођења извођача у посао.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Понуђач потписује и ставља печат на овај образац као потврду да ће извршити радове према траженој спецификацији.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношењa понуда (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1.2.1. ЗА ПАРТИЈУ 1. Машински радови на ремонту котла MIP 2500 GF у котларници "Спортски центар"

-	 Да понуђач у поступку предметне јавне набавке располаже неопходним пословним капацитетима и то да је: понуђач у последње три године (2016;2017 и 2018) изводио радове на машинским монтажним радовима на ремонтима котлова или сличним пословима.

-	 Понуђач мора поседовати важеће сертификате система:

- EN ISO 3834 – квалификован заваривачки погон

- Одобрење поступка за нерастављиве спојеве од акредитованог тела према SRPS EN 15614 – за поступак 135/111 и тип завареног споја BW и FW.

- Сертификате заваривача за поступак 135 и 111 према SRPS EN 9606 – 1

- Дипломираног инжењера заваривања IWE

- Да понуђач у поступку предметне набавке располаже неопходним кадровским капацитетима, односно да има минимум 5 (пет) запослених или радно ангажованих заваривача, 5 (пет) машинбравара (III, IV или V степен стручне спреме) и једног (1) дипломираног инжењера заваривања.

1.2.2. ЗА ПАРТИЈУ 2. Машински радови на монтажи бешавних челичних цеви и изолације на изради надземног топловода и мазутног вода од котларнице "Дуд" до топлотне подстанице " Млин

- Да ће понуђач приликом извођења радова који су предмет ове јавне набавке поштовати мере за безбедан и здрав рад, односно ангажовати лица која су стручно оспособљена за безбедан и здрав рад.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона:

- ЗА ПАРТИЈУ 1. Машински радови на ремонту котла MIP 2500 GF у котларници "Спортски центар"сваки подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и став 2. истог члана.

- ЗА ПАРТИЈУ 2. Машински радови на монтажи бешавних челичних цеви и изолације на изради надземног топловода и мазутног вода од котларнице "Дуд" до топлотне подстанице " Млин

сваки подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и став 2. истог члана;

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача:

- ЗА ПАРТИЈУ 1. Машински радови на ремонту котла MIP 2500 GF у котларници "Спортски центар"сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и став 2. истог члана, а додатне услове испуњавају заједно;

- ЗА ПАРТИЈУ 2. Машински радови на монтажи бешавних челичних цеви и изолације на изради надземног топловода и мазутног вода од котларнице "Дуд" до топлотне подстанице " Млин

сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и став 2. истог члана, а додатне услове испуњавају заједно;

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, односно Образац изјаве подизвођача, дати су у поглављу III, одељак 3), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 2. Закона, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

ЗА ПАРТИЈУ 1. Машински радови на ремонту котла MIP 2500 GF у котларници "Спортски центар"

- Услов: Да понуђач у поступку предметне јавне набавке располаже неопходним пословним капацитетима и то да је: понуђач у последње три године (2016;2017 и 2018. год.) изводио радове на машинским монтажним радовима на ремонтима котлова или сличним пословима.

Доказ: Списак најважнијих изведених радова – референц листа и образац потврде за референце за период последње три година са износима, датумима и потврдама овереним од стране наручиоца радова. (дата у поглављу X/1 и X/2 конкурсне документације, укупна вредност извршеног посла са свим референтним наручиоцима мора бити минимално 500.000 динара без ПДВ-а. Уколико са једним наручиоцем реализована вредност посла износи 500.000 динара без ПДВ-а, довољно је Образац потврде доставити само за њега).

- Услов: Понуђач мора поседовати важеће сертификате система: - EN ISO 3834 – квалификован заваривачки погон, - Одобрење поступка за нерастављиве спојеве од акредитованог тела према SRPS EN 15614 – за поступак 135/111 и тип завареног споја BW и FW,  Сертификате заваривача за поступак 135 и 111 према SRPS EN 9606 – 1, Дипломираног инжењера заваривања IWE.

Доказ: Понуђач је у обавези да достави фотокопије важећих, тражених сертификата.

- Услов: Да понуђач у поступку предметне набавке располаже неопходним кадровским капацитетима, односно да има минимум 5 (пет) запослених или радно ангажованих  заваривача, 5 (пет) машинбравара (III, IV или V степен стручне спреме) и једног (1) дипломираног инжењера заваривања.

Доказ:  Подаци о кадровском капацитету морају бити на сопственом меморандуму оверени печатом и потписани од стране одговорног лица понуђача. Понуђач доставља списак тражених запослених или радно ангажованих  и степен стручне спреме са прилогом – фотокопија тражених лиценци и потврду о важности, као и фотокопију одговарајућих образаца за инжењере, односно фотокопију одговарајућег обрасца за завариваче и машинбраваре.

ЗА ПАРТИЈУ 2. Машински радови на монтажи бешавних челичних цеви и изолације на изради надземног топловода и мазутног вода од  котларнице "Дуд" до топлотне подстанице " Млин"

Услов: Да ће понуђач приликом извођења радова који су предмет ове јавне набавке поштовати мере за безбедан и здрав рад, односно ангажовати лица која су стручно оспособљена за безбедан и здрав рад.

Доказ: Изјава о оспособљености за безбедан и здрав рад (дата у поглављу XI конкурсне документације) и доказ за минимум 2 лица која ће бити ангажована на извођењу радова о оспособљености за безбедан и здрав рад у складу са Актом о процени ризика на радном месту и радној околини.  Образац број 6.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:

И З Ј А В У

Понуђач ________________________________________________________ (Назив понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности – Машински монтажни радови, бр. 1.3.2/2019 – ЗА ПАРТИЈУ 1 – 2 (заокружити партију за коју се конкурише ) испуњава услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношењa понуда.

Место:_____________                                                                           Понуђач:

Датум:_____________	М.П.	_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач ________________________________________________________ (Назив подизвођача) у поступку јавне набавке мале вредности – Машински монтажни радови, бр. 1.3.2/2019, ЗА ПАРТИЈУ 1 – 2 (заокружити партију за коју се конкурише) испуњава услове из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)  Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије.

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношењa понуда.

Место: _____________	  Подизвођач:

Датум: _____________	М.П.	_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног подизвођача и оверена печатом.

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.

Понуду доставити на адресу: ЈП Грејање Смедерево, Бранка Радичевића бр. 8 11300 Смедерево, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Машински монтажни радови, ЈН бр. 1.3.2/2019 - НЕ  ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 26.8.2019. године до 11 часова. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Отварање понуда обавиће се 26.8.2019. године са почетком у 11.30 часова. Пре почетка      поступка јавног отварања понуда представници понуђача који ће присуствовати  поступку отварања понуда  дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на  основу којих ће доказати овлашћење  за  учешће у поступку  јавног отварања понуда.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда садржи:

-Све доказе о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне   набавке из чл. 75. и 76. Закона;

-Попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде;

-Попуњен, потписан и печатом оверен Модел уговора;

-Попуњен, потписан и печатом оверен Образац структуре понуђене цене;

-Образац трошкова припреме понуде (није обавезно);

-Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о независној понуди;

- Попуњен, потписан и печатом оверена Референтна листа понуђача;

- Попуњен, потписан и печатом оверен Образац потврде за референце;

- Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о стручној оспособљености за безбедан и здрав рад

Понуђач може да поднесе само једну понуду и не може је мењати. Понуда са варијантама није дозвољена.

3. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде доставити на адресу: ЈП Грејање Смедерево, Бранка Радичевића бр. 8 11300 Смедерево, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – Машински монтажни радови ЈН бр. 1.3.2/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Допуна понуде за јавну набавку радова – Машински монтажни радови ЈН бр. 1.3.2/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Опозив понуде за јавну набавку радова – Машински монтажни радови ЈН бр. 1.3.2/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Машински монтажни радови, ЈН бр. 1.3.2/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

4. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

5. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

6. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. Закона и то податке о:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати  групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

7.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања мора бити у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/12 и 68/2015) односно 45 дана од дана пријема фактуре. Понуђачу није дозвољено да захтева авансно плаћање. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

7.2. Рок извођења радова

Рок за извођење радова за ПАРТИЈУ 1. Машински радови на ремонту котла MIP 2500 GF у котларници "Спортски центар"  је 20 (двадесет) календарских дана дана, од  увођења извођача у посао.

Рок за извођење радова за ПАРТИЈУ 2. Машински радови на монтажи бешавних челичних цеви и изолације на изради надземног топловода и мазутног вода од  котларнице "Дуд" до топлотне подстанице " Млин" је 7 (седам) календарских  дана од  увођења извођача у посао . Приликом израде прикључака за мазутни вод, користити алат који не варничи за пресецање (машинска тестера) и применити све мере противпожарне заштите, заштите животне средине и заштите на раду.

Приликом израде изолације, челичне цеви прво обмотати AL – фолијом, а затим изолацијом минералном вуном. Минерална вуна мора се добро набити у слојевима и везати жицом, а након тога обавити AL – плаштом. AL – плашт правити са преклопом, преклоп поставити са доње стране, тако да не постоји могућност продора влаге.

Понуђач је обавезан да обучи запослене за безбедан и здрав рад у складу са Актом о процени ризика на радном месту и радној околини и да о томе достави доказе у писаној форми.

Понуђач је обавезан да предузме мере техничке заштите и друге мере за сигурност радова, радника и пролазника, суседних објеката, околине и имовине трећих лица и непосредно је одговоран и дужан је надокнадити све штете које извршењем уговорених радова причини трећим лицима, дато у Напомени у Спецификацији.

Понуђач је дужан да предузме све мере заштите животне средине, противпожарне заштите и заштите на раду.

Извођач је дужан да уредно и по прописима води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима у два примерка, по један примерак за уговорене стране. Грађевински дневник и књига морају бити редовно потписивани од надзорног органа и руководиоца радова од чега грађевински дневник сваког дана у току извођења радова, а грађевинска књига одмах након извршеног обрачуна и уношења изведених количина по свакој позицији рада.

7.3. Гаранција

Гарантни рок за Партију 1. и Партију 2. мора бити минимално 2 године од дана пријема извршениха радова. Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде приликом примопредаје уговорених радова, у најкраћем примереном року, односно у року од 1 (једног) дана од дана рекламације.

7.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику   затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

8. НАВОЂЕЊЕ НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА

Накнаду за коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

9. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ

Наручилац ће поступити у складу са одредбама чл. 86. Закона уколико у поступку јавне набавке буду учествовали страни понуђачи.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити  фиксна, изражена у динарима, без ПДВ-а, и не може се мењати до истека уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан је да приликом потписивања уговора достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу са изјавом „без протеста“ и овлашћењем за попуну као средство финансијског обезбеђења у случају штете настале неизвршавањем обавеза из уговора и конкурсне документације, као и картон депонованих потписа.

Уколико понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором платиће казну у висини од 10% од вредности понуде без обрачунатог пореза, односно од укупне уговорене цене без обрачунатог пореза.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може у писаном облику, путем поште на адресу Ул. Бранка Радичевића бр. 8 11300 Смедерево, путем електронске поште на e-mail – jpaunovic@sdstambeno.rs или факсом на број 026/4627-248, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће у том случају у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.3.2/2019”.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова, а у случају истог понуђеног рока за извођење радова, биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок гаранције на изведене радове.

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у предметном поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из чл. 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из чл. 149. став 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

- Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

  - да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

  - да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија

може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

  - износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

  - број рачуна: 840-30678845-06;

  - шифру плаћања: 153 или 253;

  - позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

  - сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права (тачно овим редоследом како је наведено)

  - корисник: буџет Републике Србије;

  - назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

  - потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103 – EUR

| FIELD 32A: | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |
| --- | --- |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: | DEUTDEFFXXX |
| (INTERMEDIARY) | DEUTSCHE BANK AG, F/M |
|  | TAUNUSANLAGE 12 |
|  | GERMANY |
| FIELD 57A: | /DE20500700100935930800 |
| (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX |
|  | NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL |
|  | BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, |
|  | NEMANJINA 17 |
|  | SERBIA |
| FIELD 59: | /RS35908500103019323073 |
| (BENEFICIARY) | MINISTARSTVO FINANSIJA |
|  | UPRAVA ZA TREZOR |
|  | POP LUKINA7-9 |
|  | BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |
| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – USD- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: | BKTRUS33XXX |
| (INTERMEDIARY) | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY |
|  | AMERICAS, NEW YORK |
|  | 60 WALL STREET |
|  | UNITED STATES |
| FIELD 57A: | NBSRRSBGXXX |
| (ACC. WITH BANK) | NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL |
|  | BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, |
|  | NEMANJINA 17 |
|  | SERBIA |
| FIELD 59: | /RS35908500103019323073 |
| (BENEFICIARY) | MINISTARSTVO FINANSIJA |
|  | UPRAVA ZA TREZOR |
|  | POP LUKINA7-9 |
|  | BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

Комплетно упутство о уплати таксе за захтев за заштиту права може се преузети на интернет адреси Републичке комисије за заштиту права kjn.gov.rs

17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

18. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке максимално до 5% од укупно уговорене вредности.

V/1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1. Машински радови на ремонту котла MIP 2500 GF у котларници "Спортски центар"

На основу Позива за достављање понуда број 5781 од 16.8.2019.год. за јавну набавку Машински монтажни радови, у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.3.2/2019, Партија 1. Машински радови на ремонту котла MIP 2500 GF у котларници "Спортски центар", понуђач доставља следећу понуду:

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) Назив подизвођача |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |
| 2) Назив подизвођача |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) Назив учесника у заједничкој понуди |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт |  |
| 2) Назив учесника у заједничкој понуди |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт |  |
| 3) Назив учесника у заједничкој понуди |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - јавна набавка мале вредности – Машински монтажни радови, у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.3.2/2019, Партија 1. Машински радови на ремонту котла MIP 2500 GF у котларници "Спортски центар",

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања од дана пријема фактуре (у складу са одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама „Службени гласник РС“ бр. 119/12 и 68/2015) | 45 дана од дана пријема фактуре |
| Рок за извођење радова (20 календарских дана од увођења извођача у посао) |  |
| Гарантни рок од дана извршења радова (минимално 2 године) |  |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) |  |

Подизвођачу се поверава _____% укупне вредности набавке, односно: ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

( попуњава само понуђач који наступа са подизвођачем)

Датум                                                                                       Понуђач:

_____________________                         М.П.                   _______________________

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

V/2 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2. Машински радови на монтажи бешавних челичних цеви и изолације на изради надземног топловода и мазутног вода од котларнице "Дуд" до топлотне подстанице " Млин"

На основу Позива за достављање понуда број 5781 од 16.8.2019.год. за јавну набавку Машински монтажни радови, у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.3.2/2019, Партија 2. Машински радови на монтажи бешавних челичних цеви и изолације на изради надземног топловода и мазутног вода од котларнице "Дуд" до топлотне подстанице " Млин", понуђач доставља следећу понуду:

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) Назив подизвођача |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |
| 2) Назив подизвођача |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) Назив учесника у заједничкој понуди |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт |  |
| 2) Назив учесника у заједничкој понуди |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт |  |
| 3) Назив учесника у заједничкој понуди |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - јавна набавка мале вредности – Машински монтажни радови, у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.3.2/2019, Партија 2. Машински радови на монтажи бешавних челичних цеви и изолације на изради надземног топловода и мазутног вода од котларнице "Дуд" до топлотне подстанице " Млин"

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања од дана пријема фактуре (у складу са одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама „Службени гласник РС“ бр. 119/12 и 68/2015) | 45 дана од дана пријема фактуре |
| Рок за извођење радова (7 календарских дана од увођења извођача у посао) |  |
| Гарантни рок од дана извршења радова (минимално 2 године) |  |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) |  |

Подизвођачу се поверава _____% укупне вредности набавке, односно: ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

( попуњава само понуђач који наступа са подизвођачем)

Датум                                                                                       Понуђач:

_____________________                         М.П.                   _______________________

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VI/I МОДЕЛ УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОРA О ИЗВОЂЕЊУ

Машинских радова на ремонту котла MIP 2500 GF у котларници "Спортски центар" – ПАРТИЈА 1.

Закључен између:

Закључен између:

1.____________________________________________________________, адреса _________________, матични број: _________________, ПИБ: _________________, текући рачун број: _________________, код "_________________", које заступа директор  ___________________(у даљем тексту: извођач ) , који наступа са следећим подизвођачима ,

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

с једне стране

2. ЈП Грејање Смедерево, Бранка Радичевића бр. 8, матични број 17218913, ПИБ 100359233, шифра делатности 3530, текући рачун број: 160-7544-45 код "Банка Интеза",  које заступа  директор Владимир Кулагић (у даљем тексту: наручилац)  с друге стране.

Члан 1.

Предмет овог Уговора је извођење машинских монтажних радова на ремонту котла MIP 2500 GF у котларници "Спортски центар"

Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да ће извођач радова из чл. 1. извести све радове у складу са Позивом за подношење понуда бр. 5781 од 16.8.2019. године, Конкурсном документацијом бр. 5781/1 од 16.8.2019.  године и Понудом извођача заведеном код наручиоца под  бр. _____ од ___________.  године, који чине саставни део овог Уговора.

Члан 3.

Извођач се обавезује да ће наведене радове извести у року од  20 календарских дана од дана увођења у посао на најбољи могући начин, стручно и квалитетно, а у складу са важећим техничким прописима за ту врсту радова.

Члан 4.

Ако уговорне стране записнички утврде да радови имају недостатке, извођач је у обавези да исте отклонити у најкраћем примереном року, а најкасније у року од осам (8) дана од дана утврђивања недостатка.

Члан 5.

Гарантни рок од момента извршених радова износи _________ године.

Члан 6.

Наручилац се обавезује да ће извршити уплату за извршене радове на текући рачун извођача бр. _____________________________ код __________________  у року од 45 дана од дана пријема фактуре у складу са Понудом извођача заведеном код наручиоца под  бр.  ________ од __________. године.

Члан 7.

Извођач се обавезује да приликом потписивања уговора достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу са изјавом „без протеста“ и овлашћењем за попуну као средство финансијског обезбеђења у случају штете настале неизвршавањем обавеза из уговора и конкурсне документације, као и картон депонованих потписа.

Уколико извођач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором платиће казну у висини од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а.

Уколико достављено средство обезбеђења буде реализовано, извођач је у обавези да у року од 10 дана достави исто средство обезбеђења са овлашћењем за попуну, које ће гласити на 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

Члан 8.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке максимално до 5% од укупно уговорене вредности.

Члан 9.

Уговор се закључује на одређено време, до извршења уговорних обавеза обе уговорне стране.

Уговор се сматра закљученим на дан кад су га потписали овлашћени заступници обе уговорне стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.

Члан 10.

Извођач радова се обавезује да приликом потписивања уговора достави доказе за сва лица која ће бити ангажована на извођењу радова из чл. 1. Уговора, о оспособљености за безбедан и здрав рад у складу са Актом о процени ризика на радном месту и радној околини.

Члан 11.

Овај Уговор се може раскинути у следећим случајевима:

- ако уговорне стране не поштују одредбе Уговора;

- ако извођач тражи повећање цене из понуде супротно конкурсној документацији;

- уколико се због непредвиђених околности не може остварити сврха Уговора;

- споразумом уговорних страна;

- и другим случајевима предвиђеним законом.

Извођач  без оправданог разлога не може тражити раскид Уговора уколико је уведен у посао.

Члан 12.

Све евентуалне промене ће бити дефинисане Анексом Уговора.

Члан 13.

У случају спора који настане у реализацији овог Уговора уговорне стране су сагласне  да настали спор реше споразумно.

Члан 14.

У случају да спор није решен споразумно, уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у  Пожаревцу.

Члан  15.

За све што овим Уговором није предвиђено и уговорено важиће одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 16.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) примерка и то за сваку уговорну страну по два.

ЗА НАРУЧИОЦА					    ЗА ИЗВОЂАЧА

__________________________			                    __________________________

VI/II МОДЕЛ УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОРA О ИЗВОЂЕЊУ

Машинских радова на монтажи бешавних челичних цеви и изолације на изради надземног топловода и мазутног вода од котларнице "Дуд" до топлотне подстанице " Млин"

ПАРТИЈА 2.

Закључен између:

Закључен између:

1.____________________________________________________________, адреса _________________, матични број: _________________, ПИБ: _________________, текући рачун број: _________________, код "_________________", које заступа директор  ___________________(у даљем тексту: извођач ) , који наступа са следећим подизвођачима ,

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

с једне стране

2. ЈП Грејање Смедерево, Бранка Радичевића бр. 8, матични број 17218913, ПИБ 100359233, шифра делатности 3530, текући рачун број: 160-7544-45 код "Банка Интеза",  које заступа  директор Владимир Кулагић (у даљем тексту: наручилац)  с друге стране.

Члан 1.

Предмет овог Уговора је извођење машинских радова на монтажи бешавних челичних цеви и изолације на изради надземног топловода и мазутног вода од котларнице "Дуд" до топлотне подстанице " Млин"

Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да ће извођач радова из чл. 1. извести све радове у складу са Позивом за подношење понуда бр. 5781 од 16.8.2019. године, Конкурсном документацијом бр. 5781/1 од 16.8.2019.  године и Понудом извођача заведеном код наручиоца под  бр. _____ од ___________.  године, који чине саставни део овог Уговора.

Члан 3.

Извођач се обавезује да ће наведене радове извести у року од  7 календарских дана од дана увођења у посао на најбољи могући начин, стручно и квалитетно, а у складу са важећим техничким прописима за ту врсту радова.

Члан 4.

Ако уговорне стране записнички утврде да радови имају недостатке, извођач је у обавези да исте отклонити у најкраћем примереном року, а најкасније у року од осам (8) дана од дана утврђивања недостатка.

Члан 5.

Гарантни рок од момента извршених радова износи _________ године.

Члан 6.

Наручилац се обавезује да ће извршити уплату за извршене радове на текући рачун извођача бр. _____________________________ код __________________  у року од 45 дана од дана пријема фактуре у складу са Понудом извођача заведеном код наручиоца под  бр.  ________ од __________. године.

Члан 7.

Извођач се обавезује да приликом потписивања уговора достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу са изјавом „без протеста“ и овлашћењем за попуну као средство финансијског обезбеђења у случају штете настале неизвршавањем обавеза из уговора и конкурсне документације, као и картон депонованих потписа.

Уколико извођач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором платиће казну у висини од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а.

Уколико достављено средство обезбеђења буде реализовано, извођач је у обавези да у року од 10 дана достави исто средство обезбеђења са овлашћењем за попуну, које ће гласити на 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

Члан 8.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке максимално до 5% од укупно уговорене вредности.

Члан 9.

Уговор се закључује на одређено време, до извршења уговорних обавеза обе уговорне стране.

Уговор се сматра закљученим на дан кад су га потписали овлашћени заступници обе уговорне стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.

Члан 10.

Извођач радова се обавезује да приликом потписивања уговора достави доказе за сва лица која ће бити ангажована на извођењу радова из чл. 1. Уговора, о оспособљености за безбедан и здрав рад у складу са Актом о процени ризика на радном месту и радној околини.

Члан 11.

Извођач је у обавези  да приликом израде прикључка за мазутни вод  користи алат који не варничи приликом пресецања (машинска тестера ) и да примени све мере противпожарне заштите, заштите животне средине  и заштите на раду.

Члан 12.

Овај Уговор се може раскинути у следећим случајевима:

- ако уговорне стране не поштују одредбе Уговора;

- ако извођач тражи повећање цене из понуде супротно конкурсној документацији;

- уколико се због непредвиђених околности не може остварити сврха Уговора;

- споразумом уговорних страна;

- и другим случајевима предвиђеним законом.

Извођач  без оправданог разлога не може тражити раскид Уговора уколико је уведен у посао.

Члан 12.

Све евентуалне промене ће бити дефинисане Анексом Уговора.

Члан 13.

У случају спора који настане у реализацији овог Уговора уговорне стране су сагласне  да настали спор реше споразумно.

Члан 14.

У случају да спор није решен споразумно, уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у  Пожаревцу.

Члан  15.

За све што овим Уговором није предвиђено и уговорено важиће одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 16.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) примерка и то за сваку уговорну страну по два.

ЗА НАРУЧИОЦА					    ЗА ИЗВОЂАЧА

__________________________			                    __________________________

VII/1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – ПАРТИЈА 1. Машински радови на ремонту котла MIP 2500 GF у котларници "Спортски центар"

Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни

за јавну набавку – Mашински монтажни радови, ПАРТИЈА 1.  Машински радови на ремонту котла MIP 2500 GF у котларници "Спортски центар"

у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.3.2/2019.

а) Образац структуре понуђене цене

| р.бр. | опис | мат | рад | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтажа димњаче котла | ком | 1 |  |  |
| 2. | Демонтажа предње димне коморе | ком | 1 |  |  |
| 3. | Демонтажа задње димне коморе | ком | 1 |  |  |
| 4. | Обрезивање анкера задњег цевног зида | ком | 1 |  |  |
| 5. | Сечење задњег цевног зида ø 2000 d= 12mm, осим дела цевног зида са цевима треће промаје са брушењем и припремом за враћање | ком | 1 |  |  |
| 6. | Сечење поклопца скретне коморе прве и друге промаје ø1400 d=12mm, брушење и припрема за враћење | ком | 1 |  |  |
| 7. | Сечење омотача скретне коморе прве и друге промаје ø1400 х 450 х 12mm, вађење са брушењем и припремом за враћење | ком | 1 |  |  |
| 8. | Механичко брисање димних цеви друге промаје са предњег цевног зида ø 60,3 | ком | 74 |  |  |
| 9. | Сечење цевног зида друге промаје са димним цевима друге промаје (74 комада) и вађење ван котла са брушењем пламене цеви и припрема за монтажу. | ком | 1 |  |  |
| 10. | Израда новог цевног зида ø 1400 х 12mm од P235 GH и монтажа цевног зида са заваривањем | ком | 1 |  |  |
| 11. | Сечење димних цеви (ДАЈЕ ИНВЕСТИТОР) на меру ø60,3 х 2730 mm, убацивање у котао заваривање | ком | 74 |  |  |
| 12. | Враћење омотача скретне коморе и заваривање | ком | 1 |  |  |
| 13. | Враћање поклопца скретне коморе и заваривање | ком | 1 |  |  |
| 14. | Враћање дела задњег цевног зида на котао и заваривање | ком | 1 |  |  |
| 15. | Израда нових, постављање и заваривање анкера задњег цевног зида ø76,1 х 180mm са поклопцем | ком | 18 |  |  |
| 16. | Хладна проба котла након завршетка радова | ком | 1 |  |  |
| 17. | Враћање задње димне коморе и заваривање са враћањем димњаче котла | ком | 1 |  |  |
| 18. | Враћање предње димне коморе и заваривање | ком | 1 |  |  |

Укупна вредност без ПДВ-а (ставке од 1 до 18):	________________ дин.

Износ ПДВ-а:						________________ дин.

Укупна вредност са ПДВ-ом:			________________ дин.

б) Упутство како да се попуни Образац структуре понуђене цене

За позиције од 1 до 18 уписују се Јединичне цене без ПДВ-а, а затим се јединичне цене множе датом количином и тај износ се уписује у колону Укупна цена без ПДВ-а.

Ставка  Укупна вредност без ПДВ-а се добија када се саберу све ставке од 1 до 18  из колоне  Укупна цена без ПДВ-а.

Износ ПДВ-а се обрачунава на укупну вредност без ПДВ-а.

Укупна вредност са ПДВ-ом представља збир укупне вредности без ПДВ-а и износа ПДВ-а.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VII/2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – ПАРТИЈА 2. Машински радови на монтажи бешавних челичних цеви и изолације на изради надземног топловода и мазутног вода од котларнице "Дуд" до топлотне подстанице " Млин"

Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни

за јавну набавку – Mашински монтажни радови, ПАРТИЈА 2.  Машински радови на монтажи бешавних челичних цеви и изолације на изради надземног топловода и мазутног вода од котларнице "Дуд" до топлотне подстанице " Млин" у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.3.2/2019.

а) Образац структуре понуђене цене

| р.бр. | опис | ј.м. | количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уградња бешавних челичних цеви Č.1212 JUS C.B.221 |
| 1.1. | DN 100 (ø 114,3 х 3,6) | m' | 120 |  |  |
| 1.2. | DN 50 (ø 60,3 х 3,6) | m' | 60 |  |  |
| 2. | Уградња хидроиспитаних челичних лукова Č.1212 JUS C.B.221 α = 90º R=1,5D |
| 2.1. | DN 100 (ø 114,3 х 3,6) | ком. | 18 |  |  |
| 2.2. | DN 50 (ø 60,3 х 3,6) | ком. | 10 |  |  |
| 3. | Израда прикључака топловода заваривањем | ком. | 4 |  |  |
| 4. | Израда ослонаца од профила U80 | ком. | 10 |  |  |
| 5. | Потрошни материјал за цевовод узима се од ставке 1 – 3 процентуално 30% | % | 30% |  |  |
| 6. | Испитивање на пропусност и притисак сва три цевовода: (хладна проба, радни притисак 6 bara) |  | паушално |  |  |
| 7. | Основна антикорозиона заштита, премазивање два пута минијумом цеви и ослонаца |  | паушално |  |  |
| 8. | Уградња AL – фолије (ваздушно пропусно – термоизолациона) | m2 | 60 |  |  |
| 9. | Уградња минералне вуне дебљине 100 mm | m2 | 120 |  |  |
| 10. | Уградња алуминијумског плашта дебљине d=0,8mm, за заштиту изолације цевовода. | m2 | 80 |  |  |
| 11. | Припремно – завршни радови: центрирање трасирање топловода испитивање топловода израда записника о испитивању на чврстоћу и непропустивост |  | паушално |  |  |

Укупна вредност без ПДВ-а (ставке од 1 до 11):	________________ дин.

Износ ПДВ-а:						________________ дин.

Укупна вредност са ПДВ-ом:			________________ дин.

б) Упутство како да се попуни Образац структуре понуђене цене

За позиције од 1 до 11 уписују се Јединичне цене без ПДВ-а, а затим се јединичне цене множе датом количином и тај износ се уписује у колону Укупна цена без ПДВ-а.

Ставка  Укупна вредност без ПДВ-а се добија када се саберу све ставке од 1 до 11  из колоне  Укупна цена без ПДВ-а.

Износ ПДВ-а се обрачунава на укупну вредност без ПДВ-а.

Укупна вредност са ПДВ-ом представља збир укупне вредности без ПДВ-а и износа ПДВ-а.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Образац трошкова припреме понуде

за јавну набавку – Mашински монтажни радови, у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.3.2/2019.

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Напомена:

Достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

- Образац изјаве о независној понуди

за јавну набавку – Mашински монтажни радови, у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.3.2/2019.

- складу са чланом 26. Закона, понуђач_____________________________________  са седиштем у _______________, ул. _____________________________ бр. _____ даје следећу:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Mашински монтажни радови, бр. 1.3.1/2018, ЗА ПАРТИЈУ 1 – 2 (заокружити партију за коју се конкурише) поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

X/1 РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА ПАРТИЈУ 1. Машински радови на ремонту котла MIP 2500 GF у котларници "Спортски центар"

Образац референтне листе понуђача

за јавну набавку – Машински монтажни радови – ПАРТИЈА 1. Машински радови на ремонту котла MIP 2500 GF у котларници "Спортски центар", у поступку јавне набавке

мале вредности, редни број 1.3.2/2018.

У листу се уносе референце у вези са набавком радова за коју понуђач конкурише, односно да понуђач потврђује да је у последње три године (2016;2017 и 2018) изводио радове на машинским монтажним радовима на ремонтима котлова или сличним пословима. укупна вредност извршеног посла са свим референтним наручиоцима мора бити минимално 500.000 динара без ПДВ-а).

| Р.бр. | РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ | ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ БР. ТЕЛ. | ВРЕДНОСТ ПОСЛА У ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-А | ДАТУМ ЗАВРШЕТКА ПОСЛА |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Понуђач изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су сви наведени подаци тачни.

Место:____________________                                                      Овлашћено лице понуђача

М.П.

Датум:____________________                                                      _______________________

X/2 ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ЗА ПАРТИЈУ 1. Машински радови на ремонту котла MIP 2500 GF у котларници "Спортски центар"

Потврда за референце

| НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА: |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ: |  |
| УЛИЦА И БРОЈ: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| ПИБ: |  |

На основу члана 77.став 2. Закона о јавним набавкама  купац издаје:

Купац издаје:

ПОТВРДУ

да је понуђач________________________________________________________________

/назив и седиште понуђача/

наручиоцу извршио радове  који су предмет ове јавне набавке у износу од ______________ динара без ПДВ-а. у  ________ години.На квалитет извршених радова нисмо имали примедбе.

Потврда се издаје на захтев понуђача ____________________________________________ ради учешћа у поступку јавне набавке радова – Машински монтажни радови - Машински радови на ремонту котла MIP 2500 GF у котларници "Спортски центар – ПАРТИЈА 1., редни број 1.3.2/2019., код наручиоца ЈП Грејање Смедерево и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

Место:____________________                                                        Овлашћено лице купца

М.П.

Датум:____________________                                                      ______________________

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О СТРУЧНОЈ ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД ЗА ПАРТИЈУ 2. Машински радови на монтажи бешавних челичних цеви и изолације на изради надземног топловода и мазутног вода од котларнице "Дуд" до топлотне подстанице " Млин

Образац изјаве о стручној оспособљености за безбедан и здрав рад

за јавну набавку радова – Mашински монтажни радови - Машински радови на монтажи бешавних челичних цеви и изолације на изради надземног топловода и мазутног вода од  котларнице "Дуд" до топлотне подстанице " Млин, ПАРТИЈА 2., у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.3.2/2019.

У складу са чланом 26. Закона, понуђач_____________________________________  са седиштем у _______________, ул. _________________________ бр. _____ даје следећу:

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да ћу поштовати све мере у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 101/2005 и 91/2015) и другим позитивним законским и подзаконским актима који регулишу ову област у циљу обезбеђивања услова за безбедан и здрав рад приликом извођења радова који су предмет јавне набавке - Mашински монтажни радови - , Машински радови на монтажи бешавних челичних цеви и изолације на изради надземног топловода и мазутног вода од  котларнице "Дуд" до топлотне подстанице " Млин,ПАРТИЈА 2, .р.бр. 1.3.2/2019 код наручиоца ЈП Грејање Смедерево и анагажовати лица која су оспособљена за безбедан и здрав рад.

Датум                                        М.П.			Потпис понуђача

_________________							________________

# Text boxes

Телефони: 026/4627 148;  4628 299;  4622 941  Факс: 026/4627 248

www.sdstambeno.rs   E-mail: office@sdstambeno.rs

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

Бранка Радичевића 8

11300 СМЕДЕРЕВО